## Slide 1
Основы оптимального приема сигналов (часть 3)

## Slide 2
Лабораторная работа №4: «Оптимальный приёмник»
1. Самостоятельно задать параметры: длительность импульса =0,05 мс - 0,2 мс , задержка импульса = 0,2 мс - 0,7 мс , шаг изменения задержки = (0,5 – 1) , отношение сигнал-шум с Eс /G0≈ 5 - 50 ; (параметр «Начальный номер канала» пока в модели не используется);
2. Варьируя отношение сигнал-шум, получить и сохранить реализации корреляционного интеграла и апостериорной плотности вероятности;
3. Оценить характер ошибок измерения задержки по положению максимума апостериорной плотности вероятности при большой и малой величине отношения сигнал-шум; получить реализацию с аномальной ошибкой измерения задержки (когда из-за выброса шума максимум апостериорной плотности вероятности образуется далеко от истинного значения параметра);
4. При средней величине отношения сигнал-шум (когда не возникают аномальные ошибки) получить и сохранить несколько реализаций апостериорной плотности вероятности, иллюстрирующих разброс оценки задержки ; не менее чем по 10 реализациям оценить максимальную абсолютную величину ошибки измерения ;
5. При той же величине отношения сигнал-шум получить и сохранить эпюры напряжения на выходах корреляторов каналов приёмника (длительность реализации и шаг изменения задержки задать таким образом, чтобы количество каналов было не более 10);

## Slide 3
Домашнее задание
Изобразить структурную схему оптимального приёмника и на ней показать полученные в результате выполнения моделирования эпюры напряжения в каналах, а также зависимость корреляционного интеграла от задержки.

## Slide 4
ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗВЕСТНОГО СИГНАЛА
Условие обнаружения
Распределение вероятностей
напряжения на входе ПУ
Оптимальное значение порога
математическое ожидание -
СКО -
Вероятность обнаружения:
Вероятность ложной тревоги:

## Slide 5
ЗАДАЧА
Оптимальный обнаружитель полностью известного сигнала в виде радиоимпульса с прямоугольной огибающей обеспечивает вероятность ошибки pош=pЛТ=pпр=0,1. Длительность импульса =10 мкс , спектральная плотность шума G0=10-12 В2/Гц, априорные вероятности наличия и отсутствия сигнала ppr(1)=ppr(0)=1/2.
Определить амплитуду сигнала и оптимальное значение порога порогового устройства. Изобразить графики зависимости вероятности ошибок от величины порога.

## Slide 6
ЗАДАЧА 1

## Slide 7
ЗАДАЧА
При условиях задачи 1 найти величину порога, при котором вероятность ложной тревоги уменьшается до 0,05. Найти вероятность обнаружения сигнала в этом случае.