## Slide 1
Пример построения устройств приема и обработки радиосигналов с помощью
«ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ»

## Slide 2: Стандарты радиосвязи
Параметр | GSM | LTE | Wi-Fi
Частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц | 450 МГц – 6 ГГц | 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Ширина полосы частот | 200 кГц | 1,4 – 20 МГц | 20/40/80/160 МГц
Модуляция | GMSK | OFDM | OFDM (BPSK, QPSK, QAM)
Скорость передачи данных | до 9,6 кбит/с | до 1 Гбит/с | до 9,6 Гбит/с
Дальность связи | до 35 км | до 100 км | 50–300 м

## Slide 3: Программно-определяемое радио
Решает задачу обеспечения максимальной гибкости изменения параметров оборудования с целью обеспечить максимальную совместимость радиостанций различных стандартов вне зависимости от метода модуляции, рабочего диапазона частот, скорости передачи данных и т.д.
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
адаптируется под управлением программного обеспечения, принимает команды на изменение рабочих параметров
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
реализует большинство функций физического уровня: преобразование информационного потока в реальный сигнал и обратно
управляет аппаратной частью
Приемник
Малошумящее усиление
Преобразование частоты
АЦП
Передатчик
Формирование модулированного сигнала
Усиление мощности
Программно-определяемое радио -- Software Defined Radio (SDR)

## Slide 4: Аппаратная часть
Требования:
Независимость от основных параметров радиоканала: несущей частоты, типа модуляции, скорости передачи данных и т.д.
Габариты, мощность потребления, цена – сопоставимые с узкоспециализированными устройствами.
Приемопередатчик с аппаратным ПЧ
Приемопередатчик с цифровым ПЧ

## Slide 5: Реализация ПЧ для переноса на 0
Если fLO = fRF
RF – Radio frequency, радиочастоты
LO – Local oscillator, гетеродин
IF – Intermediate Frequency, промежуточная частота

## Slide 6: Пример реализации приемной части в SDR устройстве

## Slide 7: Реализация FM приемника
FM-радиовещание
Частотный диапазон: 88–108 МГц
Полоса частот одной станции: ≈ 200 кГц
Тип модуляции: FM

## Slide 8
Структурная схема FM-приемника

## Slide 9
Подходы к программированию
Код
Блоки
Является самым базовым уровнем
Не сложное и быстрое создание проекта
Низкие затраты
Требует больше времени для разработки
Скорость работы может быть выше
Для работы с SDR – программа GNU Radio. Позволяет создавать собственные радиосистемы, используя периферию: Hack RF, RTL-SDR и т. д.
8

## Slide 10
Результат компиляции в GNU Radio
Python код
Flowgraph
Можно дополнять!

## Slide 11
Что видим на экране